УДК 550.348.436

А. Нурмагамбетов, А. Садыков, А.В. Тимуш, М.С. Хайдаров, А.А. Власова, Н.Н. Михайлова,

М.М. Сабитов, А. Умирзакова, В.А. Гапич

ЗАЙСАНСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 14 июня 1990 г.

Землетрясение произошло в пределах считавшейся слабоактивной в сейсмическом отношении Зай-санской впадины. По отношению к структурам домезозойского фундамента эпицентральная зона расположена на границе ранне- и позднегерцинской областей в Зайсанской герцинской складчатой системе [1], для которой характерна высокая подвижность в фанерозое, приведшая к формированию сближенных субпараллельных зон разломов.

Изучение новейших тектонических деформаций Зайсанской впадины показывает, что крупные разрывные дислокации фундамента продолжали определять ее развитие и на этом этапе. Начало формирования новейшей структуры региона относится к палеоцен-эоценовому времени. Наиболее интенсивные движения происходили в позднем миоцене, на рубеже плиоцена и плейстоцена, а также в начале среднего плейстоцена.

На севере граница впадины контролируется отчетливо выраженными в рельефе тектоническими уступами смежного Южно-Алтайского поднятия (рис. 1). Амплитуда вертикального смещения в зоне контролирующих разломов по простиранию меняется от 200 до 500 м. Отложения палеогена вдоль уступа смяты в полосе шириной до 300 м, что отражается в крутом (до вертикального) падения пластов то в северном, то в южном направлении.

Одним из важнейших структурных швов Зайсанской впадины является Северо-Зайсанский разлом, выделенный ранее В.С.Ерофеевым [2]. На юго-востоке он отчасти совмещается с системой разрывов, составляющих Западно-Калбинский разлом, но в северном Призайсанье предопределяющая роль переходит к трассирующейся сюда зоне Байгузин-Булакского разлома [3]. Восточнее оз.Зайсан основной ствол разлома фиксируется Южно-Акжонским уступом, ограничивающее с юга Акжон-Актобинское поднятие с выходами пермских гранитоидов. В рельефе уступ прослеживается от оз.Менпаксор на запад до 4 км. Далее разлом, выраженный уступом цоколя, прослеженным сейсморазведкой, поворачивает на северо-запад, очевидно наследуя аналогично простирающийся сдвиг, секущий Керши-Караберикскую морфост-руктуру. Амплитуда новейших вертикальных перемещений у оз.Менпаксор составляет 600 м, но к месту пересечения с р.Черный Иртыш уменьшается до 400 м. У южного подножья Караберикской структуры разлом вновь меняет направление ближе к западному и следует вдоль северного берега оз.Зайсан.

В приразломной зоне его северного крыла оформился ряд небольших поднятий, наиболее значительной из них является структура Шакельмес с выходами пород цоколя, где они находятся в тектоническом контакте с отложениями палеогена, причем пласты последних поставлены вертикально и даже запрокинуты к югу. Признаки приразломного смятия отмечены также у мыса Бакланьего, где палеоген-неогеновые осадки падают на юг под углом 20-25°. Западнее с.Карагандыколь разлом трассируется морфологическим уступом протяженностью 25-30 км, тектоническая природа которого подтверждается бурением [2].

В целом новейшая структура северо-восточной части Зайсанской впадины отражает реакцию гетерогенного фундамента на субмеридиональное сжатие, о котором свидетельствуют элементы новейших структур, среди этих элементов доминируют взбросы, взбросо-сдвиги и надвиги. К подобным признакам относятся и приразломные поднятия, сопровождающие основные тектонические швы северо-западного направления. Интенсивность новейших деформаций свидетельствует о значительных тектонических напряжениях, которые могут принять характер сейсмотектонического процесса, что нашло выражение в Зайсанском землетрясении 14 июня 1991 г.

Основные параметры Зайсанского землетрясения и его сильных повторных толчков определены по данным сети станций Казахстана, Киргизии, Алтае-Саянской ОМСЭ ИГиГ СО АН СССР, Сейсмологического бюро Синьцзян Уйгурского автономного района, ОМЭ ИФЗ АН СССР (табл. 1).

После первого толчка в эпицентральной зоне были установлены временные станции, оснащенные аппаратурой разного типа, что позволило с большей степенью надежности определить параметры последующих толчков.

За период с 15 июня по 10 ноября было зарегистрировано 464 землетрясения, подавляющее большинство которых являются афтершоками происшедшего сильного землетрясения. Основная масса афтершоков сосредоточена в эпицентральной зоне главного толчка в полосе шириной около 15 км, протянувшейся в северо-западном направлении на 40-45 км. Большая часть афтершоков находится на глубине 25-35 км и лишь единичные очаги — на глубинах 15 и 40 км. Следует отметить, что уровень афтершоко-вой активности Зайсанского землетрясения очень низок по сравнению с другими землетрясениями подобной магнитуды.

Динамические параметры основного толчка, определенные по записям ЧИСС "Талгар" (КСЭ ИФЗ АН СССР) с использованием сейсмической коды [4], следующие: сейсмический момент Мо- 3.3-1016Н-м,

Таблица 1. Основные параметры главного толчка Зайсанского землетрясения

и сильных повторных толчков

| Дата | Время, ч мин с | φ°Ν | λ°Ε | А, км | MS | Μ PS Ρ | MPLP | Mc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.06.90 03.08.90 27.09.90 | 12 47 26.4 09 15 07.0 21 12 33.8. | 47.95 47.80 47.93 | 85.00 84.77 84.75 | 35 20 20 | 6.6(17) 6.1(37) 4.8 | 6.4(8) 6.2 5.2 | 6.5(6) 6.3(15) 4.5 | 6.9 6.3 5.2 |

Рис. 1. Схема неотектоники Зайсанской впадины и прилегающих районов

1-6 — области различного режима движений: 1 — поднятия различной интенсивности в течение палеогена-плейстоцена, 2 — опускания в тот же период, 3 — опускания в течение миоцена-плейстоцена, 4-6 — дифференцированные движения (4 — опускание в палеогене и поднятия с миоцена, 5 — опускание в палеогене-миоцене и поднятие с миоцена, б — опускание в палеогене-плиоцене и поднятие с раннего плейстоцена); 7 — интенсиность движений в изогипсах (км) эпигерцинской поверхности выравнивания, 8 -- разломы: штрих пунктир -- Северо-Зайсанский, сплошная и штриховая линии — остальные (достоверные и предполагаемые под чехлом); 9 — эпицентр Зайсанского землетрясения

угловая частота f0 = 0.28 Гц, сейсмическая энергия E = 6.3·ί015 Дж. При скорости распространения поперечной волны 3.5 км/с радиус очага Зайсанского землетрясения соответствует 5 км, длина очага 
2r = 10 км. Кажущееся напряжение равно 540·105 Па, или 540 бар.

Очаговый спектр афтершоков 3 августа 1990 г. так же, как и главного толчка, имеет простую форму I типа, т.е. с одной угловой частотой. Сейсмический момент, угловая частота, сейсмическая энергия равна соответственно 2.8·1015 Н·м, 1.2 Гц, 2.5·1015 Дж. Длина очага, по Бруну, равна 2.2 км, кажущееся напряжение – 3200· 1015Па, или 3.2 кбар. Такая величина напряжения аномально высока. Если при первом землетрясении можно предполагать подвижку по готовому разрыву (540 бар), то при повторном толчке речь может идти только о разрушении цельного материала, т.е. об образовании свежего разрыва.

Третий по силе афтершок Зайсанского землетрясения 27 сентября записан ст."Талгар" уверенно. Его динамические параметры следующие: момент Мо ≥ 6.3·10 дин-см, угловая частота f0 ≤ 1.2 Гц, 
Е ≥ 5.0·1015 Дж, кажущееся напряжение ηφ ≥ 250 бар. Последняя величина свидетельствует о снижении напряжений в очаговой зоне и подвижке по готовому разлому.

Механизм очага Зайсанского землетрясения и сильных повторных толчков определен с привлечением тех же материалов, которые участвовали в определении основных параметров землетрясений. Графическое изображение механизмов очагов для нижней полусферы приведено на рис. 2, результаты определения – в табл. 2.

В определении параметров механизма очага основного толчка учитывались данные 124 станций, последующих – 89 и 30 соответственно. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в очаге главного толчка произошел сдвиг с очень незначительной взбросовой компонентой по падению плоскостей, одна из которых имеет северо-восточное простирание, другая — северо-западное. Оси напряжения сжатия и растяжения близгоризонтальны с близмеридиональной ориентацией сжатия и близширотной — растяжения.

Привлекая материалы других наблюдений, можно предположить, что разрыв произошел по плоскости северо-западного простирания и характеризуется пространственным сдвигом.

Механизм очага землетрясения 3 августа подобен предыдущему с несколько иной ориентацией оси растяжения и промежуточного напряжения. Афтершок 27 сентября отличается по механизму от двух предыдущих сильных землетрясений. В очаге произошел сбросо-сдвиг.

Движения почвы были зарегистрированы сетью станций сильных движений. Основная группа станций при первом толчке была сконцентрирована в пределах эпицентральных расстояний 700-800 км, и на 11 из них имеются записи скорости колебания почвы по двум горизонтальным компонентам, полученные на установках ИСО-11М+С-5-С. На территории Алма-Аты получены также записи ускорений на установках РУА (регистратор ускорений автоматический), созданных на базе типовых акселерографов АПТ и предназначенных для регистрации "средних" ускорений по трем компонентам. При главном толчке были зарегистрированы колебания в фазе поперечных и поверхностных волн. Самые слабые колебания, в несколько раз слабее ожидаемых расчетных значений, зарегистрированы станциями "Саты", "Бартогай”, “Курам”. Самые интенсивные колебания, превышающие расчетные в 4-7 раз, наблюдались на алма-атинской группе станций ("Абая", "Аль-Фараби", "Ионосфера"). Особенности сейсмических колебаний при Зайсанском землетрясении представляют определенный интерес, поскольку длиннопериодные колебания при слабых и средних по силе землетрясениях обычно не наблюдаются, но они могут проявиться при достаточно сильных близких землетрясениях.

Сразу же после первого толчка в эпицентральной зоне были установлены приборы сильных движений. На пункте сильных движений "Буран" (расстояние от эпицентра главного толчка 19 км) для второго сильного землетрясения 3 августа прибором ИСО-ПМ+С-5-С была получена запись по двум горизонтальным компонентам с чувствительностью 0.1 с.

На рис. 3 представлена велосиграмма по компоненте E-W. Измерения показали, что максимальная амплитуда колебательной скорости составила 11.4 см/с на периоде 1.2 с. Длительность участка "больших" амплитуд равна 2 с. Велосиграмма по компоненте E-W была оцифрована и обработана по программам, составляющим систему автоматизированной обработки записей сильных движений. Были рассчитаны спектры реакции в терминах ускорения, скорости и смещения. Максимум в спектре ускорения наблюдался на периоде 0.2 с. Интерпретация полученных данных с точки зрения связи инструментальных характеристик с макросейсмическими показала, что значение максимального ускорения 115 см/с2 по расчетной акселерограмме, согласно работе [5], соответствует 7 баллам. Значение скорости 11.4 см/с соответствует верхней границе интервала колебательных скоростей для 6 баллов.

Таблица 2. Параметры механизмов очагов

| Дата | Время ч мин | Оси главных напряжений | Нодальные плоскости |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т | N | Ρ | MM | NP2 |
|  |  | PL ¦ AZM | PL | AZM | PL | AZM | STK | DP | SLIP | STK | DP ¦ | SLIP |
| 14. 06. 90 03.08.90 27.09.90 | 12 47 09 15 21 12 | 10 18 12 | 250 68 78 | 80 67 36 | 72 218 179 | 1 11 50 | 339 335 334 | 25 204 17 | 83 84 68 | 8 22 -48 | 294 110 133 | 84 68 45 | 174 174 -147 |

Рис. 2.     Графическое изображение механизмов очагов землетрясений

1 — модальные линии волн Р; 2 — оси сжатия, растяжения; 3 — область волн сжатия; 4 — проекции очага землетрясения

Рис. 3. Велосиграмма сильного повторного толчка 3 августа

Таким образом, исходя из имеющейся записи, можно утверждать, что в эпицентральной области землетрясения 3 августа имело место эффекты интенсивностью в 6-7 баллов.

Макросейсмическое обследование проводилось со стороны Казахстана и СУАР КНР. Обработка данных и оценка интенсивности сотрясений проводились независимо в Алма-Ате и Урумчи. Средняя интенсивность сотрясения определялась по шкале MSK-64. Следует отметить, что во всех населенных пунктах (и со стороны Казахстана, и СУАР КНР) преобладают постройки из местных строительных материалов (саман, бутовый камень).

С наибольшей интенсивностью землетрясение проявилось в населенных пунктах Рожково и Бакасу, находящихся соответственно в 22 и 37 км южнее эпицентра, где сила сотрясений достигала 8 баллов. Во многих саманных и каменных зданиях наблюдались повреждения в виде сквозных трещин и проломов в стенах, обрушения отдельных частей зданий, полное обрушение внутренних стен, кирпичных печей. Отдельные строения указанного типа были полностью обрушены.

Всего было обследовано 185 населенных пунктов (табл. 3). На рис. 4 приведена карта изосейст Зай-санского землетрясения. Все изолинии имеют эллипсовидную форму и вытянуты в северо-западном направлении.

По макросейсмическим данным были оценены некоторые параметры очага и среды. При I0 = 8 баллов коэффициент затухания v0 = 3.7, а глубина очага h = 30 км, что в пределах точности хорошо согласуется с инструментальными данными [6].

Аналогичную оценку глубины очага дает использование макросейсмической палетки Н.В.Шебалина [6]. Определение макросейсмической магнитуды проводилось в соответствии с методикой, предложенной Т.Г.Раутиан [7]. Величина ММ оказалась равной 7.2.

Оценка горизонтальной протяженности очага 1Х по макросейсмическим данным lx=dlmax- dlmin =
 =70 км, где dlmax и dlmin – максимальный и минимальный диаметры первой изосейсты.

Таблица 3. Макросейсмические данные о землетрясении 14 июня

| №п/п | Пункт | Δ,км | № п/п | Пункт | Δ, км | № п/п | Пункт | Δ, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 8 баллов |  | 42 | Приозерный | 67 | 86 | Кызылши | 82 |
| 1 | Рожково | 22 | 43 | Энбек | 68 | 87 | Николаевка | 83 |
| 2 | Бакасу | 37 | 44 | Кордон № 9 | 69 | 88 | Сагындык | 92 |
|  | 7-8 баллов |  | 45 | Майтерек | 73 | 89 | Чиликты | 92 |
| 3 | Куаныш | 27 | 46 | Аккаин | 74 | 90 | Кыстау-Курчум | 94 |
|  | 7 баллов |  | 47 | Пункт 1 (КНР) | 75 | 91 | Пугачеве | 96 |
| 4 | Зим. Курган | 3 | 48 | Пункт 2 (КНР) | 78 | 92 | Платове | 101 |
| 5 | Новый Курган | 4 | 49 | Алексеевка | 79 | 93 | Маралиха | 101 |
| 6 | Правый Усть-Калъжир | 1 4 | 50 | Тимуны (КНР) | 80 | 94 | Койтас | 101 |
| 7 | Мост через Иртыш | 2 1 | 51 | Пункт 3 (КНР) | 81 | 95 | Успенка | 102 |
| 8 | Буран |  | 52 | Наст (КНР) | 84 | 96 | Кирове | 102 |
| 9 | Одынка | 23 | 53 | Кызылогиз . | 85 | 97 | Жанааул | 103 |
| 10 | Прииртыш | 25 | 54 | Дархан (КНР) | 89 | 98 | Халон (КНР) | 104 |
| 11 | Акарал | 26 | 55 | Байтогас | 91 | 99 | Тосты (КНР) | 106 |
| 12 | Чернявка | 27 | 56 | Кунэбэ (КНР) | 95 | 100 | с/х Ластинский | 107 |
| 13 | Шенгальды | 3 1 | 57 | Сарыолен | 100 | 101 | Теректабулак | 114 |
| 14 | Даирово | 32 | 58 | Кабахэ(КНР) | 101 | 102 | Алгадай | 124 |
| 15 | Погран. застава" Акжон" | 33 | 59 | Пазальхуны (КНР) | 102 | 103 | Им. Джамбула | 125 |
| 16 | Саржира | 36 | 60 | Бурабай | 103 | 104 | Тарбагатай | 125 |
| 17 | Джамбул | 38 | 61 | Покровка | 105 | 105 | Шердояк | 126 |
| 18 | Сарыкудук | 39 | 62 | Аксуат | 107 | 106 | Хардио(КНР) | 128 |
| 19 | Жарсу | 44 | 63 | Акжар | 108 | 107 | Пункт 4 (КНР) | 128 |
| 20 | Айнабулак | 45 | 64 | Шорга | 110 | 108 | Пункт5 (КНР) | 133 |
| 21 | Карабулак | 48 | 65 | Белая школа | 120 | 109 | Бультин(КНР) | 135 |
| 22 | Калинине | 61 | 66 | Карасу | 121 | ПО | Телек (КНР) | 136 |
| 23 | Каратогай | 69 | 67 | Курчум | 126 | 111 | Хобоксар (КНР) |  |
|  | 6-7 баллов |  | 68 | Токай | 129 | 112 | Пункт 6 (КНР) | 141 |
| 24 | Кабыогатал | 23 |  | 6 баллов |  | 113 | Бэхапа (КНР) | 153 |
| 25 | Скотобаза- 1 | 28 | 69 | Пржевальск (Кендырлик) | 47 | 114 | Вунай(КНР) | 203 |
| 26 | Такыр | 28 | 70 | Теректы | 50 |  | 5-6 баллов |  |
| 27 | Скотобаза-2 | 35 | 71 | Карашокы | 55 | 115 | Тайжузген | 79 |
| 28 | Улькен-Каратал | 35 | 72 | Зайсан | 55 | 116 | Карасай | 93 |
| 29 | Каратал | 35 | 73 | Застава | 56 | 117 | 3 отд. с/х им. Крупской | 100 |
| 30 | Лесная застава | 41 | 74 | Талды | 59 | 118 | Чаган-Обо | 101 |
| 31 | Южный | 47 | 75 | Спасовка | 66 | 119 | Асусай | 121 |
| 32 | Сатпай | 48 | 76 | Батпакбулак | 67 | 120 | Бозша | 121 |
| 33 | Карашилик | 48 | 77 | Сарыший | 67 | 121 | Жанаталап | 121 |
| 34 | Аманат | 49 | 78 | Безбугы | 68 | 122 | Ахметбулак | 122 |
| 35 | Северный | 55 | 79 | Сарыбулак | 68 | 123 | Комсомол | 122 |
| 36 | Булгарытабыты | 56 | 80 | Каракунгей | 68 | 124 | Камысты | 123 |
| 37 | Приречное | 58 | 81 | Архиповка | 69 | 125 | Урунхайка | 125 |
| 38 | Карой | 59 | 82 | Ашалы | 69 | 126 | Новоберезовка | 145 |
| 39 | Аксиыр | 60 | 83 | Жьшанды | 74 | 127 | Дойлат (КНР) | 147 |
| 40 | Горное | 61 | 84 | Кызылкаин | 75 | 128 | Свинчатка | 147 |
| 41 | Майкапчагай | 62 | 85 | Караунгур | 76 | 129 | Большенарымское | 148 |

|  |  |  |  | Окончание табл. 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 130 | Малонарымка | 152 | 149 | Кульбабас | 161 | 168 | Прохладное | 187 |
| 131 | Солоновка | 158 | 150 | Шыбынды | 165 | 169 | Кокпекты | 216 |
| 132 | Жаланаш | 158 | 151 | Казнаковка | 166 | 170 | Николаевка | 264 |
| 1 33 | Самсоновка | 275 | 152 | Аксуат | 167 |  | 4 балла |  |
| 134 | Усть-Каменогорск | 283 | 153 | Сатпаев | 168 | 171 | Маканчи | 260 |
|  | 5 баллов |  | 154 | Сулутал | 169 | 172 | Науалы | 267 |
| 1 35 | Кемпирбулак | 80 | 155 | Самарское | 175 | 173 | Урджар | 272 |
| 136 | Тасбастау | 82 | 156 | Ханас(КНР) | 176 | 174 | Барлык-Арасан | 295 |
| 137 | Большой Кесык | 133 | 157 | Новополяковка | 177 | 175 | Георгиевка | 297 |
| 138 | Маимыр | 141 | 158 | Кокжира | 179 | 176 | Жангизтобе | 315 |
| 139 | Медведка | 143 | 159 | Пантелемоновка | 191 | 177 | Шингожа | 330 |
| 140 | Топкаин | 145 | 160 | Бэтун(КНР) | 217 | 178 | Таскескен | 332 |
| 141 | Катон-Карагай | 148 | 161 | Таинты | 222 | 179 | Аягуз | 345 |
| 1 42 | Верхнее зимовье | 149 | 162 | Анытай(КНР) | 228 | 180 | Андреевка | 410 |
| 1 43 | Киинжира | 150 | 163 | Кызылкесек | 238 |  | 3-4 балла |  |
| 1 44 | Узунбулак | 152 | 164 | Таргын | 238 | 181 | Криуши | 325 |
| 1 45 | Чингистай | 153 | 165 | Скалистое | 252 | 182 | Аи | 336 |
| 146 | Ойчилик | 157 | 166 | Бестерек | 259 | 183 | Сарканд | 480 |
| 1 47 | Кызылжулдуз | 158 |  | 4-5 баллов |  | 184 | Сагабиен | 523 |
| 148 | Кумколь | 161 | 167 | Тарбагатай | 153 | 185 | Кызылагаш | 555 |

Рис. 4. Карта изосейст Зайсанского землетрясения. Сост. А. Нурмагамбетов, А.Садыков, Бэ Мыцян, Т. Абаканов, А.В. Пак, М.М.Сабитов, Б.Д. Джумагалиев

Рис. 5. Карта эпицентров афтершоков Зайсанского землетрясения по данным локальной сети

7 — энергетический класс; 2 — глубина, км; 3 — телеметрическая станция; 4 — профиль А-А'

1 — балльность;  2 — изосейста;  3 — область афтершоков

Рис. 6. Распределение афтершоков по глубине вдоль линии А-А'

Рис. 7. Пространственно-временной график распределения афтершоков

1 — энергетический класс; 2 —глубина, км; 3 —- пространственно-временные полосы миграции эпицентров

Рис. 8. Изменение глубин афтершоков во времени

Афтершоковая последовательность изучалась по материалам полевых сейсмических станций, оснащенных аппаратурой разного типа. Система регистрации землетрясений состояла из трех телеметрических и трех временных полевых станций регионального типа.

За период работы эпицентральной экспедиции с 15 июня по 10 ноября 1990 г. было зарегистрировано 464 повторных толчка. На рис. 5 показаны эпицентры повторных толчков, для которых определены параметры очага. Основная их масса сосредоточена в эпицентральной зоне происшедшего землетрясения

в полосе шириной примерно 15 км, протянувшейся в северо-западном направлении на 40-45 км. Подавляющее большинство афтершоков находится на глубине 25-35 км и лишь единицы — на 15 и 10 км. При этом самые глубокие из них приурочены в основном к центральной части скопления, т.е. очаговая зона землетрясения по глубине (по линии А-А') имеет вид трапеции (рис. 6).

Анализ пространственно-временной эволюции повторных толчков показывает, что практически все землетрясения возникли группами, причем периоды активизации чередовались с периодами покоя (рис. 7). Всего отмечалось шесть периодов повышения активности. Кроме того, во многих случаях наблюдалась миграция афтершоков в юго-восточном направлении. В период с 23 июня по 19 июля отмечается семь пространственно-временных миграционных полос, при этом, за исключением одного случая, миграция эпицентров начинается с северо-западного фланга очаговой зоны и происходит в юго-восточном направлении. При этом скорость миграции колеблется в пределах от 4 до 50 км/сутки.

На рис. 8 приведен график изменения во времени глубин очагов повторных толчков, на котором видно "всплывание" или "погружение" очагов по вертикали с периодичностью 5-7 сут. Сопоставление этих данных с изменением количества микротолчков показывает, что "погружению" очагов соответствует увеличение количества микротолчков и наоборот.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Щерба Г.Н., Дьячков Б.А., Нахтигаль Г.П. Металло-

гения рудного Алтая и Калбы. Алма-Ата: Наука, 1984. С.5-47.

2.	Ерофеев B.C.  Геологическая история южной перифе-

рии Алтая в палеогене и неогене. Алма-Ата: Наука, 1969. 166с.

3.	Тектоническая карта области палеозойских складча-

тостей Казахстана и сопредельных территорий. Масштаб 1 : 1500000 / Под ред. А.А.Абдулина, ЮА.Зайцева. 1976.

4.	Раутиан Т.Г., Халтурин В.И., Закиров М.С. и др.

Экспериментальные исследования сейсмической коды. М.: Наука, 1981. 142 с.

5.	Аптикаев Ф.Ф., Шебалин Н.В. Уточнения корреляций

между уровнем макросейсмического эффекта и динамическими параметрами движения грунта // Исследования по сейсмической опасности. М.: Наука, 1988. С.98-108. (Вопр. инж. сейсмологии; Вып. 29).

6.	Новый каталог сильных землетрясений на террито-

рии СССР с древнейших времен до 1975 г./ Отв. ред. Н.В.Кондорская, Н.В.Шебалин. М.: Наука, 1977.535с.

7.	Раутиан Т.Г. Макросейсмическое проявление зем-

летрясений и очаговые спектры// Колебания грунта и сейсмический эффект при землетрясениях. М.: Наука, 1982. С.74-81. (Вопр. инж. сейсмологии; Вып. 23)