УДК 550.341-550.34:91

А. Нурмагамбетов, А. Сыдыков, А.А. Власова, А.Ф. Краснова

Баканасское землетрясение 25 сентября

25 сентября 1979 г. в 13 ч 05 мин по Гринвичу в 60 км к северо-востоку от пос. Ба-канас (Алма-Атинская область) в пределах сейсмически слабоактивной области произошло сильное землетрясение. Основные параметры землетрясения, уточненные в Центре ЕССН (см. Основной каталог), следующие: φ = 45,22° N; λ = 77,01°Е; h = 47 км;  = 5,8;  интенсивность в эпицентре 7 баллов.

Очаг землетрясения приурочивается в области сочленения Куртинской и Балхашской подвижных зон [1]. По этим зонам происходит сочленение Балхашского и Джун-гарского мегаблоков. В геологическом строении современного среза земной коры мегаблоков участвуют докембрийские и палеозойские образования, которые покрыты мезозой-кайнозойским платформенным чехлом мощностью более 1500 м [2].

В палеозойском фундаменте региона отчетливо выделяются два направления разрывных нарушений: северо-западное и северо-восточное. Наиболее крупными разломами, разграничивающими мегаблоки земной коры, являются Мынчукурский, Южно-Джунгарский и Балхашский. Эти разломы образуют как бы основную "раму" (каркас) Балхашского мегаблока, срезаемого с юго-востока Куртинской зоной, с которой связана система разрывов северо-восточного направления [1].

Район землетрясения находится в зоне действия Северо-Тянь-Шаньской сети региональных сейсмических станций, которая функционирует начиная с 1951 г. Данная сеть позволяет без пропуска регистрировать землетрясения с К ≥ 9 на всей территории Балхашской впадины, куда приурочен эпицентр землетрясения 25 сентября 1979 г.

Всесторонний анализ материалов по сильным землетрясениям [3] показывает, что по наиболее достоверным данным (с 1850 г.) в районе Баканасското землетрясе-ния не были известны эпицентры сильных землетрясений (l0 ≥ 5 баллов). Правда, имеются сведения об ощутимости сильнейших землетрясений, эпицентры которых располагались в соседних Северо-Тянь-Шаньских и Джунгарских сейсмоактивных районах. Интенсивность этих землетрясений в рассматриваемом районе достигала 5-6 баллов. Так, Верненское землетрясение 1887 г. ощущалось в этом районе интенсивностью 5 баллов, Кеминское 1911 г. - 5 баллов и Чиликское 1889 г. - 6 баллов [4].

На рис. 1 приведена карта эпицентров землетрясений с К ≥ 7 с 1951 по 1979 г. для площади, ограниченной координатами 44,00° —46,00° N и 75,00° —78,00° Е. Видно, что эпицентры землетрясений по площади распределены неравномерно. Практически асейсмичной оказывается центральная часть — район Баканасского землетрясения. Здесь на площади порядка 5000 км2 за последние 30 лет произошли четыре землетрясения с К = 9 и два землетрясения с К = 10. Количественные параметры сейсмического режима (А - уровень сейсмической активности, γ - угол наклона графика повторяемости), определенные по графикам повторяемости землетрясений для разных периодов наблюдений, имеют следующие значения: 1951-1979 гг. А = 0,01, γ = 0,44; 1951-1964 гг. Л =0,01, γ = 0,43;   1965-1979 гг. А = 0,008, γ = 0,5.

Рис. 1. Карта эпицентров землетрясений с К≥1 за 1951-1979 гг. 1 —энергетический класс К; 2 — сейсмическая станция; 3 — эпицентр 25 сентября 1979 г.; 4 — населенный пункт

Таким образом, рассматриваемый район характеризовался очень низким уровнем сейсмической активности, равной 0,01, что примерно на порядок меньше, чем средняя активность Северо-Тянь-Шаньской зоны в целом.

После землетрясения в эпицентральной зоне и на прилегающей территории было проведено макросейсмическое обследование. С 28 сентября 1979 г. была развернута сеть высокочувствительных сейсмических станций. Указанная сеть проработала до 5 октября и не зарегистрировала ни одного толчка, который мог бы быть отнесен к афтершокам Баканасского землетрясения.

Макросейсмическое обследование последствий землетрясения включало сбор и анализ данных о повреждениях зданий и построек, изучение поведения предметов домашнего обихода, опрос очевидцев и т.д., на основе которых были определены интенсивность сотрясения в баллах по шкале MSK-64 в каждом пункте. Всего было обследовано 117 населенных пунктов, что позволило построить достаточно детальную картину изосейст (рис. 2; см. таблицу). Пункты № 95-101, 103—107, 109-114 расположены вне границ карты.

Кратко остановимся на характере проявления землетрясения в зонах различной балльности.

Землетрясение ощущалось на огромной территории: от г. Мерке на западе до государственной границы на востоке, от северного побережья оз. Иссык-Куль на юге до г. Караганды на севере. Им были вызваны повреждения зданий в пос. Баканас, совхозе 50 лет Октября, пос. Бояулы и в ряде зимовок. В Алма-Ате его интенсивность составила 4 балла.

С наибольшей интенсивностью, равной 6-7 баллам, землетрясение ощущалось в пос. Баканас и в зимовке № 7. В результате землетрясения во всех саманных домах пос. Баканас образовались сквозные трещины (шириной до 1-2 мм, местами до 2-3 мм) в стенах, над оконными и дверными проемами, в перегородках и печах. В отдельных зданиях указанного типа отмечено частичное разрушение дымоходных труб, откалывание небольших кусков штукатурки. В трех- и четырехэтажных жилых зданиях

Рис. 2. Схема изосейст Баканасского землетрясения 25 сентября 1979 г.

1— балльность;  2 — эпицентр; 3 — изосейста

из жженого кирпича наблюдались сквозные трещины в перегородках и на стыках между плитами перекрытий, осыпалась побелка.

В пределы шестибалльной зоны также попадают населенные пункты Бояулы, 50 лет Октября, Сармоии, Жалан-Тоз, Далакаратай и несколько кошар, В этой зоне в саманных постройках наблюдались тонкие сквозные трещины в стенах, в перегородках, в печи. В деревянных и каркасных постройках образовались трещины в штукатурке, наблюдалось откалывание небольших кусков штукатурки, осыпание побелки и т.д.

Изосейста, ограничивающая пятибалльную зону, занимает площадь около 45 тыс. км2. Ее южная граница проходит по населенным пунктам Куртстрой, Капчагай, восточная — по пунктам Алтын-Эмель, Текели, западная — по пунктам Аралтобэ, Кокжиде и др.,

| п/п | Пункт | ∆, км | п/п | Пункт | ∆, км | п/п | Пункт | ∆, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6-7 баллов |  | 5 баллов | 3 -4 б а л л |
| 1 | Баканас | 57 | 40 | Карабулак | 115 | 80 | Малыбай | 250 |
| 2 | Зимовка № 7 | 16 | 41 | Кызылжар | 112 | 81 | Сюгаты | 250 |
| 6 баллов | 42 | Алтын -Эмель | 135 | 82 | Фрунзе | 300 |
| 3 | Бояулы | 64 | 43 | Капчагай | 123 | 83 | Курдай | 210 |
| 4 | 50 лет Октября | 40 | 44 | Куртстрой | 132 | 84 | Карабугут | 390 |
| 5 | Далакаратай | 40 | 4-5 баллов | 85 | Мын -Арал | 270 |
| 6 | Жалана-Тоз | 33 | 45 | Топар | 152 | 86 | Фурмановка | 345 |
| 7 | Сармоин | 21 | 46 | Коктал | 147 | 87 | Хантау | 268 |
| 8 | Кошара № 1 | 11 | 47 | Тасуат | 75 | 3 балла |
| 9 | Кошара № 2 | 18 | 48 | Рудничный | 152 | 88 | Джансугуров | 198 |
| 10 | Архарлы | 94 | 49 | Чубар | 155 | 89 | Коктал | 242 |
| 11 | Алгабас | 93 | 50 | Маловодное | 174 | 90 | Кок-Пек | 222 |
| 5-6 баллов | 51 | Балтабай | 171 | 91 | Бартогай | 220 |
| 12 | У шжарма | 89 | 52 | Евгеньевка | 173 | 92 | Чу | 297 |
| 13 | Бак-Бакты | 57 | 53 | Матай | 166 | 93 | Балхаш | 256 |
| 14 | Уштобе | 80 | 4 балла | 94 | Новотроицкое | 294 |
| 15 | Айнабулак | 89 | 54 | Бала-Топар | 185 | 95 | Арысь | 725 |
| 16 | Са р ыоз е к | 105 | 55 | Карой | 194 | 96 | Ташкент | 750 |
| 5 баллов | 56 | Костан | 124 | 2-3 балла |
| 17 | Кострюк | 96 | 57 | Акжар | 112 | 97 | Кентау | 700 |
| 18 | Шенгельды | 119 | 58 | Коктабан | 135 | 98 | Кара-Куль | 492 |
| 19 | Акколь | 105 | 59 | Кызылагаш | 140 | 2 балла |
| 20 | Кокжиде | 117 | 60 | Арасан | 183 | 99 | Самарканд | 1050 |
| 21 | Аралтобе | 120 | 61 | Жангызагаш | 124 | Не ощущалось |
| 22 | 2-я ферма (совхоз Карагаш) | 67 | 62 | Кугалы | 141 | 100 | Уланбель | 290 |
| 23 | Карагаш | 63 | 63 | Чилик | 187 | 101 | Чиганак | 240 |
| 24 | Зимовка № 1 | 52 | 64 | Каратурук | 182 | 102 | Сары-Шаген | 283 |
| 25 | Зимовка № 2 | 51 | 65 | Тескенсу | 173 | 103 | Ленинское | 566 |
| 26 | Зимовка № 3 | 45 | 66 | Отар | 216 | 104 | Георгиевка | 625 |
| 27 | Зимовка № 4 | 51 | 67 | Талгар | 189 | 105 | Чулак-Курган | 640 |
| 28 | 3имовка № 5 | 50 | 68 | Алма-Ата | 194 | 106 | Каменная балка | 290 |
| 29 | Зимовка № 6 | 60 | 69 | Фабричная | 207 | 107 | Чимкент | 675 |
| 30 | Коксу | 73 | 70 | Ак-Суек | 213 | 108 | Пржевальск | 294 |
| 31 | Кальпе | 75 | 71 | Брлик | 290 | 109 | Чаек | 392 |
| 32 | Совхоз им. Крупской | 98 | 72 | Быстровка | 202 | 110 | Кочкорка | 326 |
| 33 | Дом лесника | 78 | 73 | Лепсы | 277 | 111 | Ала-Бука | 600 |
| 34 | Наймансуск | 84 | 74 | Токмак | 271 | 112 | Ак-Терек | 500 |
| 35 | Совхоз Абая | 75 | 3-4 балла | 113 | Токтоугул | 275 |
| 36 | Кызыл ары к | 79 | 75 | Сагабион | 180 | 114 | Гош-Кумыр | 560 |
| 37 | Птицефабрика | 91 | 76 | Капал | 157 | 115 | Сарканд | 233 |
| 38 | Талды-Курган | 107 | 77 | Басши | 167 | 116 | Алгабас | 234 |
| 39 | Текели | 142 | 78 | Коныролен | 198 | 117 | Жаланаш | 253 |
|  |  |  | 79 | Совхоз Ленина (Койбьш) | 219 |  |  |  |

Макросейсмические данные о землетрясении 25 сентября

Рис. 3. Механизм очага Баканасского землетрясения / — волна сжатия; 2 — волна разрежения; 3 — нодальные линии Р-волн; 4 — оси сжатия, растяжения (i,fc),промежуточного напряжения (х) и ориентация осей (z, у) подвижек; 5 — проекции очага землетрясения на сетке Вульфа

а северная граница — южнее оз. Балхаш. Здесь получены макросейсмические сведения по 33 населенным пунктам. В этой зоне землетрясение ощущалось всеми людьми как внутри помещений, так и под открытым небом. В саманных зданиях наблюдались тонкие трещины и осыпание побелки.

Изосейста четырехбалльных сотрясений занимает площадь более 130 тыс. км2. Она повторяет конфигурацию пятибалльной изосейсты. В этой зоне отмечены колебание висячих предметов, звон посуды, скрип полов и т.д.

Анализ карты изосейст (см. рис. 2) показывает, что изосейсты пяти-четырехбалльных сотрясений в целом имеют форму, близкую к изометричной, но слегка вытянутую к западу. На запад и юго-запад спад интенсивности происходит слабее. К сожалению, точная оценка интенсивности в эпицентре и надежное проведение шестибалльной изосейсты затруднены ввиду отсутствия на местности достаточного количества построек. Вблизи эпицентра имеются кошары для скота, построенные из толстых бревен на коротких деревянных столбах, которые не получили значительных повреждений. Жилые дома в этих кошарах каркасные, и оценка интенсивности проведена по повреждениям печей и дымовых труб.

На основании имеющихся немногочисленных данных можно сделать вывод о том, что в эпицентре интенсивность достигала ~ 7 баллов. Такую же оценку дает анализ мак-росейсмических данных при помощи различных способов [3].

Оценка глубины очага (h) и коэффициента затухания (v0) по макросейсмической палетке [3] при I0=7 баллов дает h = 30км, v0 = 3,6.

Механизм очага землетрясения (рис. 3) определен по знакам первых вступлений Р-волн на 59 станциях по методике А.В. Введенской [5] (см. каталог дополнительных параметров).

Землетрясение произошло под воздействием близгоризонтального, субширотного напряжения растяжения и несколько отличного по ориентации близмеридионального напряжения сжатия.

Плоскости разрыва в очаге круто падающие. В обеих плоскостях сдвиговые подвижки значительно превышают по величине сбросовые.

Сопоставляя полученные параметры механизма очага с геологической обстановкой района эпицентра [1], можно предположить, что наиболее вероятной из двух возможных плоскостей разрыва является плоскость I, как повторяющая по простора-нию серию разломов северо-восточного направления.

ЛИТЕРАТУРА

- Ержанов Ж.С., Курскеев А.К., Тимуш AM. Особенности глубинного строения и сейсмическое районирование южного Прибалхашья. - Изв. АН КазССР. Сер. геол., 1980, № 3, с. 60-67.

- Тимуш А.В.   Геоморфологические признаки новейшей тектоники в песках Южного Прибалхашья. - Изв. АН КазССР. Сер. № 2,1970, с. 27-29.

- Новый каталог сильных землетрясений на территории СССР с новейших времен до 1975 года/Под ред. Кондорской Н.В., Шебалина Н.В. М.: Наука, 1977. 535 с.

- Уразаев БЖ, Акишев Т.А., Иурмагамбетов А. и др. Сейсмическое районирование Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1979.118 с.

- Введенская А.В. Исследование напряжений и разрывов в очагах землетрясений при помощи теории дислокаций. М.: Наука, 1969. 136 с.